## Slide 1
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Minh Nhựt
Hồ Văn Phúc
Cán bộ hướng dẫn:
PGS. TS. Nguyễn Chánh Nghiệm
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
THIẾT KẾ HỆ THỐNG TIÊM VẮC-XIN
CHO CÁ TRA GIỐNG
Cần Thơ, ngày 14 tháng 12 năm 2023

## Slide 2
Tổng quan đề tài
1
Thiết kế
2
Kết quả
3
Kiến nghị
4
NỘI DUNG CHÍNH

## Slide 3
TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
1
Để tránh tồn dư kháng sinh cá tra thì cần tiêm vắc-xin cho cá tra giống cho việc phòng bệnh
Cá tra loài cá nước ngọt:
Hàm lượng dinh dưỡng cao
Có giá trị xuất khẩu cao
Kiểm định nghiêm ngặt về dư lượng kháng sinh trong sản phẩm từ cá tra
Biểu đồ giá trị xuất khẩu cá tra [1]
[1] https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/05/nganh-ca-tra-tren-da-phuc-hoi-manh/
[2] https://tepbac.com/tin-tuc/full/tiem-vac-xin-cho-ca-tra-7991.html
Tiêm vắc-xin thủ công cá tra [2]

## Slide 4
TỔNG QUÁT ĐỀ TÀI
1
Trên thế giới có nhiều hệ thống tiêm vắc xin cho cá như cá hồi, nhưng không thể sử dụng được cho cá tra.
Hệ thống tiêm vắc-xin cho cá hồi [1], [2]
[1] Vaccination Machines (pharmaq.com)
[2] Maskon automated vaccination machine for farmed fish (businessnorway.com)
Do nhu cầu tự động hóa việc tiêm vắc-xin nên cần thiết kế hệ thống tiêm vắc-xin cho cá tra với các yêu cầu:
Xác định được vị trí tiêm.
Tiêm lượng thuốc phù hợp.
Độ sâu của mũi qua thành bụng cá phải phù hợp.

## Slide 5
CƠ SỞ
LÝ THUYẾT
2.1
ĐIỆN TỬ
2.3
PHẦN MỀM
2.4
THIẾT KẾ HỆ THỐNG
2
CƠ KHÍ
2.2

## Slide 6
CƠ KHÍ
2.2
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Mô tả vị trí vùng tiêm cho phép
(a) hướng nhìn mặt bên, (b) hướng nhìn mặt dưới bụng.
Liều khuyến cáo là 0,05 ml vắc-xin cho mỗi con cá.
Vùng tiêm cho phép ở nơi cách gốc vi bụng khoảng ½ đến ¾ chiều dài của vi về phía đầu của cá, ngay đường giữa của bụng.
Kim tiêm cần được đâm xuyên qua thành bụng 1,5mm. [1]
[1] Our Products (pharmaq.com)

## Slide 7
CƠ KHÍ
2.2
MÔ HÌNH TỔNG QUÁT
[1] Our Products (pharmaq.com)
Mô hình tổng quát

## Slide 8
CƠ KHÍ
2.2
MÁNG ĐẢO CÁ
Máng đảo cá
Sau khi qua máng đảo, cá sẽ được nghiêng mặt bụng về một hướng tiêm nhờ các rảnh thiết kế nghiêng về một hướng

## Slide 9
BUỒNG CHỤP
CƠ KHÍ
2.2
Không gian làm việc
Camera
Thanh LED
Máng trượt
Tiêu chí thiết kế :
Phải đảm bảo đủ không gian cho cá trượt qua
Ánh sáng được bố trí đồng đều
Camera có thể thu được toàn bộ ảnh cá trong khung hình.
Buồng chụp

## Slide 10
CỐ ĐỊNH CÁ
CƠ KHÍ
2.2
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

## Slide 11
MÔ-ĐUN TIÊM
CƠ KHÍ
2.2
Xy-lanh bơm thuốc
Xy-lanh di chuyển kim
Bộ kim tiêm
Ổ đỡ trục vitme
Thanh chặn bụng cá
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

## Slide 12
TỔNG QUAN KẾT NỐI GIỮA THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ CHẤP HÀNH
Điện tử
2.3
Sơ đồ kết nối tổng quát

## Slide 13
CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ CHẤP HÀNH
Điện tử
2.3
Lưu đồ chương trình điều khiển

## Slide 14
Điện tử
2.3
Mô phỏng điều khiển di chuyển kim và bơm thuốc
              Sử dụng công tắc hành trình để giới hạn khoảng cách di chuyển của mỗi xy-lanh.
              Giúp đảm bảo yêu cầu về lượng thuốc và chiều sâu mũi kim qua thành bụng cá.
3mm
ĐIỀU KHIỂN CƠ CẤU KIM TIÊM VÀ BƠM THUỐC

## Slide 15
TỔNG QUÁT CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH
PHẦN MỀM
2.4
Lưu đồ tổng quát chương trình chính.

## Slide 16
XÁC ĐỊNH MẶT BỤNG
PHẦN MỀM
2.4
Do thiết kế của hệ thống mô-đun kim tiêm nằm về một phía nhất định do đó yêu cầu chiều của mặt bụng của cá quay về đúng nơi đặt kim tiêm nên phải kiểm tra chiều của mặc bụng cá.
Hệ thống tiêm vắc-xin
Xác định mặt bụng
Thực hiện bằng cách so sánh về sự tương phản màu sắc của vùng lưng và vùng bụng của cá.
Khu vực lựa chọn để so sánh

## Slide 17
PHẦN MỀM
2.4
XÁC ĐỊNH MẶT BỤNG
Lưu đồ lấy ảnh đầu vào

## Slide 18
PHẦN MỀM
2.4
Lưu đồ thực hiện
XÁC ĐỊNH MẶC BỤNG

## Slide 19
Vị trí tiêm phụ thuộc vào chiều dài từ đầu đến góc vi bụng (F) nên ta cần phải biết chiều dài này từ đó để xác định vị trí tiêm.
Xác định chiều dài F.
- Thực hiện thông qua chiều dài tổng.
Xác định điểm tiêm.
- Điểm tiêm = 0.625F.
PHẦN MỀM
2.4
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TIÊM
Mô tả chọn vị trí tiêm

## Slide 20
Xác định chiều từ đầu đến góc vi bụng:
Thống kê chiều dài tổng và chiều dài từ đầu đến góc vi bụng.
Sử dụng dữ liệu xây dựng công thức hồi quy về sự tương quan giữa chiều dài L và F.
PHẦN MỀM
2.4
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TIÊM
Mô tả các vị trí đo chiều dài
Công thức hồi quy về sự tương quan
Ta có được hàm số :
F = 0.3362L+2.6474
Vị trí tiêm = 0.625F
= 0.625x(0.3362L+2.6474)

## Slide 21
PHẦN MỀM
2.4
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TIÊM
Quy trình xác định mặc bụng
Xác định chiều dài của cá:
- Tính dọc theo thân cá của thầy Lương Vinh Quoc Danh [1]
- Phân đoạn ảnh của N.J.C. Strachan [2]
Chia cá thành các đoạn nhỏ tại các vị trí dọc theo thân.
Tính tổng các đoạn thẳng ta có được chiều dài.
Sai số trung bình là 1mm.
Phân đoạn ảnh [2]
Dọc theo thân cá [1]
[1] Vinh Quoc Danh. A Portable System for Automated Measurement of Striped Catfish Length Using Computer Vision (2022)
[2] N.J.C. Strachan. Length measurement of fish by computer vision (1993)

## Slide 22
PHẦN MỀM
2.4
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TIÊM
Xác định chiều dài:
Phân đoạn ảnh cá
- Xác định các vị trí: A, B, C, D, E, F, G.
- Có giá trị lần lượt là 0, 10, 20, 35, 50, 85, 100% chiều dài khung hình tính từ bên trái khung hình.
Tính chiều dài
- Chiều dài ảnh = AB+BC+CD+DE+EF+FG
- Chiều dài tương đương = Chiều dài ảnh*P
Phân đoạn trên ảnh
Thông số khung hình

## Slide 23
KẾT QUẢ
3
MÔ HÌNH TỔNG QUÁT
Hệ thống sau khi hoàn thành đúng với mục tiêu thiết kế ban đầu.
Mô hình tổng quát

## Slide 24
KẾT QUẢ
3
MÁNG ĐẢO CÁ
Hoàn thành đúng thiết kế và mục tiêu ban đầu.
Cá khi trượt qua máng nghiêng bụng về hướng mô-đun tiêm.
Máng trượt

## Slide 25
KẾT QUẢ
3
BUỒNG CHỤP
Kết quả buồng chụp hoàn thành các chỉ tiêu đưa ra ban đầu.
Đủ không gian cho cá trượt qua.
Có đủ ánh sáng để chụp ảnh tốt.
Buồng chụp

## Slide 26
KẾT QUẢ
3
CỐ ĐỊNH CÁ VÁ MÔ-ĐUN TIÊM CÁ
Kết quả cố định cá và tiêm cá

## Slide 27
KẾT QUẢ
3
XÁC ĐỊNH MẶT BỤNG
Trường hợp cá đúng chiều mặc bụng
Trường hợp cá sai chiều mặc bụng
Thống kê thực tế qua 20 mẫu cá:
Độ chính xác đạt 100%.

## Slide 28
KẾT QUẢ
3
Thống kê thực tế qua 20 mẫu cá:
- Sai số trung bình chiều dài là 1mm.
- Tất cả vị trí tiêm xác định bằng thuật toán điều nằm trong vùng cho phép.
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TIÊM
Biểu đồ về độ chính xác của vị trí tiêm bằng thuật toán
Kết quả xác định vị trí tiêm

## Slide 29
KẾT QUẢ
3
Thống kê thực tế qua 20 mẫu cá:
- Sai số trung bình là 1mm so với vị trí tiêm từ thuật toán.
- Tất cả vị trí tiêm thực hiện bằng máy điều nằm trong vùng cho phép.
ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ TIÊM
Biểu đồ về độ chính xác của khâu tiêm
Vị trí tiêm thực hiện bằng máy

## Slide 30
KIẾN NGHỊ
4
Kết luận
Hệ thống đã hoàn thành mục tiêu thiết kế được phần cứng và phần mềm có thể đảm nhiệm được việc phân tích vị trí tiêm trên cơ thể cá và thực hiện tiêm vắc-xin cho cá.
Tốc độ tiêm chưa cao (6 giây/con).
Hướng phát triển:
Sử dụng thêm một camera để xác định bề dày của cá từ đó có thể điều chỉnh chính xác vị trí tiêm ngay giữa bụng.
Dùng xi-lanh kháng nước công nghiệp và thiết bị khí nén giúp tăng tốc hoạt động.
Phát triển mô-đun cung cấp cá tự động để đáp ứng cho cá luôn đúng chiều quy định và tăng tốc hoạt động cho khâu tiêm cá.

## Slide 31
VIDEO DEMO

## Slide 32
CẢM ƠN QUÝ HỘI ĐỒNG VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

## Slide 33
PHẦN MỀM
2.4
XÁC ĐỊNH MẶC BỤNG
Quy trình xác định mặc bụng

## Slide 34
PHẦN MỀM
2.4
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TIÊM
Quy trình vị trí tiêm

## Slide 35
KIỂM TRA LƯỢNG THUỐC KHI TIÊM
Lần lấy mẫu | Lượng thuốc của 10 lần tiêm (g) | Sai số trung bình (g)
1 | 0.52 | 0.02
2 | 0.49 | 0.01
3 | 0.51 | 0.01
4 | 0.52 | 0.02
5 | 0.52 | 0.02
6 | 0.53 | 0.03
7 | 0.53 | 0.01
8 | 0.51 | 0.01
9 | 0.51 | 0.0
10 | 0.48 | 0.02
Mean | 0.51 | 0.02
Bảng số liệu kiểm tra lượng thuốc khi tiêm
Sai số trung bình cho 10 lần tiêm liên tiếp là 0.02g.
Sai số trung bình cho mỗi lần tiêm là 0.002g.

## Slide 36
KHẢO SÁT PHÂN ĐOẠN ẢNH CÁ
 | Chiều dài đo (mm) |  |  | Sai số tuyệt đối mm | 
Lần lấy mẫu | 8 điểm | 7 điểm | Chiều dài thực (mm) | 8 điểm | 7 điểm
1 | 117 | 118 | 120 | 3 | 2
2 | 118 | 119 | 120 | 2 | 1
3 | 154 | 153 | 155 | 1 | 2
4 | 153 | 152 | 154 | 1 | 2
5 | 152 | 150 | 153 | 1 | 3
Mean |  |  |  | 1.6 | 2
 | Chiều dài đo (mm) |  |  |  | 
Lần lấy mẫu |  |  |  | 8 điểm | 7 điểm
1 | 117 | 118 | 120 | 3 | 2
2 | 118 | 119 | 120 | 2 | 1
3 | 154 | 153 | 155 | 1 | 2
4 | 153 | 152 | 154 | 1 | 2
5 | 152 | 150 | 153 | 1 | 3
Mean |  |  |  | 1.6 | 2
Bảng số liệu khảo sát vị trí phân đoạn
Phân đoạn ảnh

## Slide 37
Máng đảo cá
Trong quá trình thử nghiệm máng đảo cá vẫn chưa hoàn toàn nghiên tất cả cá được thử nghiệm.
Với những cá thể cá có kích thước bé từ 10-15g máng vẫn chưa nghiên được.
Theo thống kê chỉ 83% cá thử nghiệm nghiên theo yêu cầu thiết kế ban đầu.
MÁNG ĐẢO CÁ
Máng đảo cá

## Slide 38
Cố định cá
Lực tác động lên cá vào khoản 2.8-3N
LỰC TÁC ĐỘNG

## Slide 39
Các góc nghiên của khung:
    Dựa trên thử nghiệm thả cá ta thay đổi các góc nghiên của khung sau cho hoạt tốc độ trượt cá qua buồng chụp phù hợp với tốc độ chụp ảnh của camera
THAY ĐỔI GÓC NGHIÊNG

## Slide 40
THAY ĐỔI GÓC NGHIÊNG

## Slide 41
[1] 21_4419_00_x.pdf (wto.org)
Đối tượng tiêm là cá tra giống lớn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất vắc-xin.
Theo bản yêu cầu kỹ thuật đối với cá tra giống [1] ta thấy cá tra giống lớn là từ 10-30g, chiều dài là từ 15-20cm.
TIÊU CHUẨN VỀ CÁ TRA GIỐNG